## Slide 1: SOMMAIRE
Recherche et réalisation d’une maquette expérimentale 1.Contexte 2.Choix du moteur 3.Vérification des données constructeur
Analyse et expérience 1.Théorie, et modèle retenu 2.Résultat expérimental
Comparaison
Conclusion
Portance des pales

## Slide 2: I.1) CONTEXTE
Comment estimer la portance d’une pale ?
L’étude et l’amélioration des hélices sont toujours d’actualité.
L’essentiel est d’obtenir le meilleur rendement.
Besoin d’avoir un modèle réduit en laboratoire
Cahier de charges
Moteur dont la tension peut être régulée et proportionnelle à la vitesse de rotation
Moteur d’une masse inférieur à 150 grammes
Hélice capable de porter une petite masse
En marche, obtenir un système stable
Hélices correctement fixées

## Slide 3: I.2) CHOIX DU MOTEUR/PALES
Le moteur Brushless utilisé fortement en modélisme, a été retenu en raison de sa faible masse, mais surtout pour l’absence de balais qui causent des frottements(usure). Les moteurs Brushless admettent plusieurs modèles.
Modèle retenue : A2212 1000KV (1000 rpm/v à vide)
Pales : dimension 10 x 4,5 ( longueur x pas en pouce )
Donc une longueur de 25,4 cm soit un rayon R = 12,7 cm.

## Slide 4: I.3) VERIFICATION DES DONNEES CONSTRUCTEURS
VERIFICATION DES DONNEES CONSTRUCTEURS
Le constructeur nous garantit la relation ω= Kv · U avec, ici, Kv = 1000 rpm/v.
A partir d’un stroboscope, on a pu mesurer les diffèrentes vitesses de rotation du moteur.

## Slide 5
Par comparaison réel/théorique, on obtient :
On remarque donc le Kv n’est qu’une valeur théorique a vide. En charge on obtient un Kvr 793 rpm/v , on retiendra donc pour l’expérience, cette nouvelle valeur.
Chart: Vitesse de rotation
| 0 | 2.64 | 2.9 | 3 | 3.24 | 3.8299999999999996 | 4.2 | 4.5 | 5.04 | 5.51 | 5.95
Vitesse réelle | 0 | 1391 | 1625 | 1687 | 1900 | 2373 | 2701 | 2996 | 3330 | 3690 | 4015
Vitesse théorique | 0 | 2640 | 2900 | 3000 | 3240 | 3830 | 4200 | 4500 | 5040 | 5510 | 5950

## Slide 6: II.1) THEORIE ET MODELE RETENU
Théorie de Froude :
Hypothèse :
  Ecoulement irrotationnel
  Fluide incompressible ( air )
  Hélice considérée comme un disque uniforme
  Flux unidirectionnel
Pour pouvoir exploiter les relations de cette théorie, il nous faut connaître les vitesse à certains endroits, on utilise donc un anémomètre.

## Slide 7
En supposant un écoulement irrotationnel et un fluide ( air) incompressible, à partir d’un bilan de quantité de mouvement, on a comme poussée et coefficient de portance :
P= ρairSV1V2 Cp = , où S = π R²= 0,05 m²
Poussée
Disque hélice de surface S
V1
V2
Notes: Détailler le calcul de T/Cp (

## Slide 8: II.2) RESULTAT EXPERIMENTAL
Le principe de l’expérience est le suivant :
Balance
Moteur + hélice
PORTANCE
PO
I
DS

## Slide 9
Chart: Portance
| 1302 | 1504 | 1694 | 1955 | 2130 | 2320 | 2590 | 2825 | 3045 | 3344 | 3570 | 3755 | 4065
Réelle | 0.15696 | 0.1962 | 0.24525 | 0.2943 | 0.35316 | 0.42183 | 0.52974 | 0.62784 | 0.76518 | 0.90252 | 1.0595 | 1.1576 | 1.4323
Théorique | 0.20703 | 0.27563 | 0.35403 | 0.49 | 0.5929 | 0.64803 | 0.8281 | 0.9604 | 1.1396 | 1.334 | 1.5876 | 1.7689 | 1.9113
Chart: Coefficient de portance
| 1302 | 1504 | 1694 | 1955 | 2130 | 2320 | 2590 | 2825 | 3045 | 3344 | 3570 | 3755 | 4065
Réelle | 0.017111 | 0.016029 | 0.015794 | 0.01423 | 0.014385 | 0.014483 | 0.014594 | 0.014538 | 0.015251 | 0.014915 | 0.015362 | 0.015172 | 0.016018
Théorique | 0.022568 | 0.022518 | 0.022799 | 0.023692 | 0.02415 | 0.022249 | 0.022813 | 0.022239 | 0.022712 | 0.022046 | 0.02302 | 0.023184 | 0.021375

## Slide 10: III. Comparaison
 | Modèle expérimental | Modèle de Froude
Portance | Comprise entre 0,16 et 1,43 N | Comprise entre 0,21 et 1,91 N
Coefficient de portance (moyenne) | 0,015 | 0,023
Relevée nécessaire | Oui (balance) | Oui (anémomètre)
Exploitation à grande échelle | Complexe | Réalisable
Notes: Faire tableau récaptitulatif

## Slide 11: IV. Conclusion
  Première approche d’une expérience sur la portance en raison des dimensions réelles utilisé en aéronautiques.
  La portance est variable selon les conditions ( intérieur, extérieur).
  Le coefficient de portance est quasi identique quelque soit la vitesse de rotation des hélices, mais la portance quant à elle croit.
  Néanmoins c’est une bonne approche théorique et expérimentale de la portance des pales.