## Slide 1
Le suiveur solaire
Gotti Loïc

## Slide 2
Introduction :
Problématique : Repérer le soleil et permettre au panneau solaire de le suivre
Axes d’étude
Acquérir la position du soleil et transférer l’information
Orienter le panneau solaire
Hypothèses :
Le panneau solaire a une dimension de 1 m² et un rendement de 10%
Il n’y a pas d’atmosphère
Le système est orienté vers le Sud
Il n’y a pas de perte d’énergie

## Slide 3
Plan :
Présentation du système
Module de détection
  Réception du signal
  Transformation du signal
Asservissement
  Traitement de l’information
  Transmission de l’information
Expérimentation

## Slide 4
I. Présentation du système
Rayonnement solaire
Panneau solaire
Voir annexe (1)
Photorésistance
Système d’asservissement

## Slide 5
II. Module de détection
a) Réception du signal
Photorésistances
Panneau solaire
Principe des photorésistances : Diminuer la résistance lors d’une augmentation de la luminosité
Branchées en série
Envoie un signal proportionnel à la luminosité reçue sous forme de résistance
On pose Re la résistance équivalente des photorésistances
Voir annexe 2.

## Slide 6
II. Module de détection
b) Transformation du signal
Utilisation d’un amplificateur opérationnel
Montage inverseur
Rappel : Re = valeur des photorésistances
On a :
Avec R2 = Re alors Vs suit une loi linéaire
Ve = 5V (Tension arbitraire)
Donc un minimum de tension correspond à un maximum de luminosité

## Slide 7
III. Asservissement
a) Traitement de l’information
1. Précision du système
Graphique de l’énergie solaire reçue par mètre carré en fonction de l’azimut pour un panneau solaire avec un rendement de 10% (Annexe puissance )
Angle avant que le panneau solaire se réajuste

## Slide 8
III. Asservissement
a) Traitement de l’information
2. Codage de la position
Utilisation d’un codeur absolu
Codage sur 9 bits
Positions possible :
Résolution :
Transformation du signal en tension analogique
Convertisseur Numérique Analogique
Binaire
Tension
Codeur absolu
Sortie moteur

## Slide 9
III. Asservissement
a) Traitement de l’information
3. Programmation en pseudo-code
Variables :
-Tension_panneau
-Tension_CNA
-Consigne_moteur
-Tension_Re #Photorésistances
Constantes :
-Tension_CNA_min # Position initiale Est
-Tension_panneau_min
-Tension_Re_max
Si Tension_Re < Tension_Re_max :
T=Tension_panneau #Constante prise au temps t
Tant que Tension_panneau < Tension_panneau_min ou T<=Tension_panneau :
Consigne_moteur=6V
T=Tension_panneau #Constante prise au temps t+1
Sinon :
Tant que Tension_CNA =! Tension_CNA_min :
Consigne_moteur=6V # Retour à la position initiale Est

## Slide 10
III. Asservissement
b) Transmission de l’information
Codeur absolu + CNA
Sortie moteur
Arduino
Moteur
Alimentation
Panneau solaire

## Slide 11
IV. Expérimentation
Energie produite pour un panneau fixe pour un jour :

## Slide 12
IV. Expérimentation
Energie produite pour notre suiveur solaire pour un jour :
Energie dépensée :

## Slide 13
IV. Expérimentation
Bilan :
Panneau fixe
Panneau mobile